| 10.09.2009 ¦ ООО «Альтаиста» ¦ 8 (3452) 534-006 |  |
| --- | --- |
| Жидкие Тепло- изоляционные Материалы |  |
| Маркетинговый отчет. Часть 1 |  |

|  | Жидкие теплоизоляционные материалы «миф или реальность» |
| --- | --- |

| О жидко-керамическом покрытии Изоллат |  |
| --- | --- |
| Производители и поставщики материала Изоллат в России Название компании Город Телефон Электронный адрес ООО «Специальные технологии» Екатеринбург (343) 3452727 isol@isollat.ru ООО «Ремком» Барнаул (3852) 434-824 mailto:remkom@bitc.ru ООО «СтройИМидж» Волжский (8443) 550921 mailto:stroiimidg@bk.ru ООО «КомпаС» Екатеринбург (343)268-82-89 mailto:nova@compas-e.ru ООО «Дата-ИЖ Принт» Ижевск (3412) 90-08-00 bmv@di-print.izhnet.ru ООО «Сибирская Дистрибьюторская Компания» Иркутск (3952) 65-86-78 mailto:nova@compas-e.ru ООО «Венда» Калининград (4012) 56-28-02 mailto:borozdinandrey@mail.ru ООО «Вертикаль» Курск (4712) 32-35-35 mailto:vertical46@mail.ru ООО «Апекс-Инжиниринг» Красноярск (3912) 68-73-08 ООО «Кампус» Москва (495) 780-67-08 mailto:info@kraskatermos.ru ООО «Техноспектр» Нижнекамск (8555) 48-21-20 ООО «ЦКС Компани» Новосибирск (383) 341-38-11 mailto:cks@sibmail.ru ООО «СпецСтройСистемы» Пермь (342) 293-2789 a.lapin@tlmceramic.ru ООО «Инновации в строительстве» Пермь (342) 277-78-24 mailto:innova_stroy@mail.ru ООО «Энергосбережение» Самара 9272004108 ООО «Антком» Сыктывкар (8212) 720100 ООО «Промкомплекс» Тольятти (8462) 20-80-70 mailto:promkompleks63@mail.ru ООО «Акрилика» Тюмень (3452) 21-15-08 akrilika@yandex.ru ООО «Изоэлемент» Уфа 8-9173425539 ООО «Теплоизол» Хабаровск (4212) 233-789 teploizol_t@mail.ru ООО «ТД Альпром» Чебоксары (8352) 63-25-11 ООО «Серафим» Челябинск 8-902-600-6861 ООО «ГидроТеплоИзоляция» Якутск 8-924-661-0501 teploykt@mail.ru Отзывы потребителей |  |

Производители и поставщики

материала Альфатек в России

| Название компании | Город | Телефон | Электронный адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "НПО Альфатек" | Москва | (343) 3452727 | mail@alfatec.ru |
| ООО "Иннстройтех" | Новосибирск | 8(383) 2993859 | innstroiteh @yandex.ru |
| ООО "Подрядчик СтройКоми" | Сыктывкар | 7(8212)31-66-98 | psk-komi@mail.ru |
| ООО "Фаренгейт-ЭКО" | Екатеринбург | (343)229-56-27 | f-eco@mail.ru |

Заключение по испытаниям теплоизоляционного покрытия АЛЬФАТЕК

Новые технологии для теплоизоляции трубопроводов

Смотреть видео

О жидко-керамическом покрытии Астратек

Производители и поставщики

материала Астратек в России

| Название компании | Город | Телефон | Электронный адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| «Центр теплоизоляции» | Екатеринбург | (343) 264-04-24 | info@tutteplo.ru |
| ООО «УРАЛСПЛАВ» | Челябинск | 8-919-300-600-2 |  |
| ООО «Термалком» | Волгоград | 8(8442)47-70-30 | info@astratek.ru |
| ООО «Компания Химсервис» | Тула | 4872/ 30-55-33 | eagle@himservice.ru |
| ООО «Защита КОНструкций» | Москва | (495) 739-66-35 | clients_zakonm@mail.ru |
| «Кальматрон-С Сервис» | Самара | (846) 276-89-47 | info@kalmatron-s.ru |
| ООО "ЛенСтройПрофиль" | Санкт-Петербург | (921) 339-95-16 | ditris@mail.ru |

Отзывы потребителей	Сертификаты

Видео

Смотреть видео

Продолжение отчета в части 2

# Text boxes

Содержание

Немного о жидкой изоляции

Часть 1

Изоллат	3

Альфатек	4

Астратек	5

Часть 2

MASCOAT	6

TSM Ceramic	7

Теплос-Топ	8

Часть 3

Инотерм	9

Пенополиуретан	10

Корунд	11

Данный отчет содержит подборку информации о жидких теплоизоляционных материалах в России, способах и особенностях их применения.

Для каждого продукта указаны как основная фирма-поставщик, так и дилеры в России.

Ознакомившись с отчетом, вы сможете решить проблемы с изоляцией с помощью новейших технологий, используя жидкую изоляцию от ведущих производителей мира.

Также здесь вы найдете отзывы людей, которые уже использовали жидкие изоляционные материалы.

Наш отчет создан для того, чтобы самые передовые технологии оказались в вашем бизнесе и принесли вам прибыль.

1

Современный рынок теплоизоляционных материалов, как в России, так и за рубежом, относится к самым динамично развивающимся, инновационно открытым и доступным для новых технологий. Материалы и разработки, еще несколько лет назад имевшие статус ноу-хау, переходят в разряд стандартных и традиционных, пополняя ассортимент высокотехнологичных и качественных теплоизоляторов.

Все материалы схожи по своей структуре и рецептуре приготовления - это микроскопические, заполненные разряженным воздухом керамические и силикатные шарики, которые находятся во взвешенным состоянии в жидкой полимерной композиции. Эта комбинация делает материал легким, гибким, растяжимым и обладает хорошей прилипаемостью к покрываемым поверхностям.

Следует отметить, что в рецептуру приготовления каждый производитель включает специальные добавки и модификаторы, которые дают возможность разделять материал на различные марки - обеспечивающие прекрасную антикоррозионную защиту, дающие возможность работать при отрицательных температурах, повышающие стойкость материала к различным агрессивным средам. Кроме того, покрытию может быть придан необходимый потребителю цвет. Наличие такого высококачественного полимерного связующего позволяет получить материал, способный удержать огромное количество микросфер.

Кто знает, если жидко-керамические изоляционные покрытия обладают на самом деле такими уникальными свойствами, может быть в будущем вся теплоизоляция будет жидкой?

Объекты, на которых применялась жидкая изоляция

Стены жилых и производственных зданий, как с внутренней, так и с наружной стороны. 
Крыши жилых и производственных зданий, как с внутренней, так и с наружной стороны. 
Металлические сооружения. 
Ангары и гаражи. 
Подкрановые балки. 
Нижняя часть мостов (понижает промерзание) 
Трубопроводы тепловых систем отопления. 
Паропроводы и газопроводы. 
Системы кондиционирования воздуха. 
Трубы с холодной водой (для предотвращения конденсации). 
Гидранты, водонагреватели и бойлеры. 
Теплообменники. 
Паровые котлы. 
Нефтепроводы, подземные и наземные. 
Горячие химические смесительные баки. 
Емкости и баки для хранения воды, химреактивов и т.д. 
Холодильные камеры. 
Покрытие внутренней части корпуса средств военного и специального назначения. 
Рефрижираторы. 
Автомобильные и железнодорожные цистерны для различных жидкостей. 
Машинные отделения кораблей. 
Палубы и внутренняя часть судов.

Уникальность изоляционных свойств жидко-керамических покрытий - результат интенсивного молекулярного воздействия воздуха, находящегося в полых шариках.

С каждым днем эти материалы находят все большее применение, производители постоянно отчитываются о изоляции новых объектов.

На рынке России представлен широкий спектр теплоизоляционных материалов. Наиболее распространены минераловатные теплоизоляторы, на основе пенополиуретана, вспененного полиэтилена, сверхтонкие теплоизоляционные материалы.

Сфера применения жидко-керамических изоляционных покрытий постоянно расширяется. Творческий подход к использованию теплоизоляции позволяет производителям, продавцам и потребителям открывать и осваивать всё новые области применения уникальных материалов.

Кто знает, если жидко-керамические изоляционные покрытия обладают на самом деле такими уникальными свойствами, может быть в будущем вся теплоизоляция будет жидкой?

Некоторые специалисты утверждают, что все это миф, и если испытать такие покрытия по таким же методикам, по которым испытывают все теплоизоляционные материалы (минеральную вату, базальтовую вату, штапельное стекловолокно, пенопласт, пенополиуретан, вспененный полиэтилен, экструзионный вспененный полистирол, вспененный синтетический каучук и другие более известные ТИМ), то теплопроводность у жидко-керамических покрытий будет равна примерно теплопроводности вспененного пенополистирола, обычного пенопласта.

Однако так ли это на самом деле? Чтобы самим убедиться в надежности жидкой теплоизоляции перейдем к рассмотрению конкретных теплоизоляционных материалов.

3

Примеры использования:

Инфракрасный снимок поверхности стен жилого дома до нанесения Изоллата

Инфракрасный снимок поверхности стен жилого дома после нанесения Изоллата

После нанесения Изоллата, температура внешней поверхности стен уменьшилась на ~4,5°C. Теплоизоляция здания значительно увеличилась.

## Назначение и область применения

Материал Изоллат предназначен для получения покрытий на поверхностях любой формы, обладает теплоизоляционными, а также антикоррозийными и звукоизоляционными свойствами с очень широкой областью применения.

Он может использоваться:

- для теплоизоляции трубопроводов пара, горячей воды, водонагревательного оборудования котельных;

- для снижения тепловых потерь при капитальном строительстве и при реконструкции общественных и промышленных зданий

- для борьбы с промерзанием стен жилых помещений

- для предотвращения образования наледей и сосулек на крышах

- для снижения затрат на охлаждение и предотвращения перегрева рефрижераторов и морозильных камер;

- для предохранения от коррозии и образования конденсата на поверхности стальных профилированных конструкций

| В зависимости от применения различают несколько марок покрытия Изоллат: |
| --- |
| Марка | Свойства | Область применения |
| Изоллат - 01 | Теплоизолятор для вертикальных поверхностей | Покрытие стен изнутри и снаружи зданий |
| Изоллат - 02 | Теплоизолятор для оборудования | Покрытие промышленного, котельного, оборудования, водонагревателей |
| Изоллат - 03 | Теплоизолятор с антипиреновыми добавками | Для тех объектов, где принципиально важно использовать не горючий материал |
| Изоллат - 04 | Теплоизолятор с температурой применения до 500 градусов, негорючий | Трубопроводы с остро перегретым паром, другое промышленное оборудование |
| Изоллат - 05 (новая марка) | Огнезащитное покрытие обеспечивает 2 группу огнезащитной эффективности (фактическое время достижения предельного состояния 120 минут) и 3 группу огнезащитной эффективности (фактическое время достижения предельного состояния 90 минут). | Несущие металлические конструкции |

Следует отметить, что в состав всех четырех марок включены специальные добавки, обеспечивающие прекрасную антикоррозионную защиту. Кроме того, покрытию может быть придан необходимый потребителю цвет. Наличие такого высококачественного полимерного связующего позволяет получить материал, способный удержать огромное количество микросфер.

3 (продолжение)

### Нижневартовская ГРЭС

В помещении газо-распределительного пункта (ГРП) блока 2, в котором сконцентрированы трубопроводы газоснабжения, было проведено испытание жидко-керамического покрытия «Изоллат». Вследствие резких перепадов давления газа в газораспределительном оборудовании, а также зимой, при низкой отрицательной температуре поступающего газа, газопроводы были покрыты конденсатом и изморозью. Толщина "шубы" на некоторых участка достигала пяти сантиметров. После нанесения трех слоев «Изоллата» трубопроводы сухие, на ощупь теплые, изморози нет. Это позволяет сделать вывод о хороших теплоизоляционных свойствах материала «Изоллат».

Необходимо также отметить, что уровень шума в помещении ГРП уменьшился. Агдезия жидко-керамического покрытия «Изоллат» к поверхности труб хорошая, что позволяет рассчитывать на длительную и надежную антикоррозионную защиту. Общая площадь покрытия поверхности труб составила 250м2. Таким образом, новое жидко-керамическое покрытие «Изоллат» является эффективным и высокотехнологичным теплоизоляционным материалом, и планируется его дальнейшее применение на объектах НВ ГРЭС.

### ОАО "Уральская Сталь"

Проведены испытания Изоллат-04 и Изоллата-02 в Управлении Главного Энергетика ОАО "Уральская Сталь" г.Новотроицк, Оренбургской области. В заключении подписаном Гланым теплотехником Ю.В.Волковым и Энергетиком УГЭ А.А.Савинковым сделан следующий вывод:

Рекомендуется применение жидко-керамического покрытия "Изоллат" для изоляции трубопроводов с температурой поверхности более 120 градусов и особенно в труднодоступных стесненных и особо отвественных местах, где проблематично нанесение традиционной изоляции.

### Испытательный Центр

Проведение сравнительных испытаний теплоотдачи трубопроводов проводились сотрудниками испытательного центра "Стройтест-СибАДИ" (аттестат аккредитации № РОСС RU 9001.21СЛ97 от 09.03.2004 г.).
Цель работы - определение плотности теплового потока теплоизолированного (с помощью жидкокерамического покрытия "Изоллат-02" и не теплоизолированного участков трубопроводов.

Вывод:

По результатам сравнительных испытаний теплоотдачи трубопроводов получили следующие показатели:

теплоотдача 1 пм теплоизолированного трубопровода (теплоизоляционная краска "Изоллат", нанесенная в два слоя) диаметром 160 мм при фактических параметрах теплоносителя и температуры окружающей среды составила - 173 Вт/ч;

теплоотдача 1 пм не теплоизолированного трубопровода диаметром 160 мм при фактических параметрах теплоносителя и температуры окружающей среды составила - 507 Вт/ч.

4

Жидкая сверхтонкая теплоизоляция АЛЬФАТЕК является керамическим многокомпонентным материалом на основе полиакриловой системы.
Жидкая теплоизоляция АЛЬФАТЕК  это готовый к применению продукт и предназначена для нанесения на поверхности любой конфигурации, требующих решения следующих задач:

•  теплоизоляция стен зданий - внутренняя и наружная сверхтонкая теплоизоляция кирпичных стен
•  теплоизоляция труб (трубная теплоизоляция) - антикоррозионная защита (сверхтонкая)
•  снижение теплопотерь
•  устранения образования конденсата
•  эффективное повышение энергосбережения
•  антикоррозионная защита
•  борьба с промерзанием стен жилых помещений
•  эстетичный внешний вид обработанной материалом поверхности

## Применение жидкой теплоизоляции АЛЬФАТЕК позволяет снизить вес конструкций, уменьшить потребление строительных материалов, улучшить комфорт в жилых помещениях и сократить расход энергии на отопление здания.

Сверхтонкое покрытие работает в соответствии с физическими принципами отражения, теплопроводности, теплоотдачи и тепловосприятия. Главным фактором, обеспечивающим уникальный коэффициент теплопроводности сверхтонкой жидкой теплоизоляции АЛЬФАТЕК (0,001 Вт/м°К), являются керамические сферы, заполненные разреженным воздухом. Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия (жидкая теплоизоляция) серии АЛЬФАТЕК доказали свою надежность как средство теплоизоляции и антикоррозионной защиты в различных атмосферных условиях. Материалы прошли испытания на соответствие стандартам и имеют отличные показатели атмосфероустойчивости и эластичности. Структура покрытий обеспечивает отличные теплотехнические свойства и длительный срок эксплуатации. Жидкая теплоизоляция АЛЬФАТЕК , по консистенции напоминающий обычную краску, можно наносить на любую поверхность. После высыхания образуется эластичное полимерное покрытие, которое обладает уникальными теплоизоляционными свойствами и обеспечивает антикоррозийную защиту. 

При разработке жидкой теплоизоляции АЛЬФАТЕК, использовался большой опыт уже существующих на рынке жидких сверхтонких теплоизоляций импортного производства. Сверхтонкая жидкая теплоизоляция АЛЬФАТЕК производится в России компанией «НПО Альфатек» по оригинальной технологии из импортных компонентов. На сегодняшний день уникальная линейка материалов АЛЬФАТЕК является лидером в России по соотношению «цена-качество».

## Миллиметровое покрытие жидкой теплоизоляции АЛЬФАТЕК делает сегодня то, что раньше могли сделать только толстые стены и сантиметры минеральной ваты и других привычных теплоизоляций.

О жидкой теплоизоляции Альфатек

Примеры использования:

• Объекты, требующие теплоизоляции
• Объекты, подверженные коррозии
• Объекты, на которых возможна конденсация
• Труднодоступные для обычной теплоизоляции объекты
• Производство и эксплуатация энергосберегающего оборудования
• Холодильное оборудование, кондиционеры
• Теплообменники
• Нефте-, газо-, водо-, паро-, и прочие трубопроводы
• Теплоизоляция крыш жилых и производственных зданий, как с внутренней, так и с наружной стороны
• Теплоизоляция металлических крыш
• Теплоизоляция металлических сооружений
• Теплоизоляция ангаров и гаражей
• Теплоизоляция элеваторов
• Теплоизоляция птицефабрик

Цистерна, г.Новороссийск

Жилой дом, г. Тамбов

4 (продолжение)

Примеры использования:

· Теплоизоляция фасадов зданий, потолков, полов, кровель, мансард
· Использование в качестве дополнительной теплоизоляции при реконструкции существующего жилищного фонда с доведением теплозащиты до современных норм
· Теплоизоляция в системе «теплый пол»
· Защита элементов строительной конструкции с ликвидацией «мостиков холода»
· Защита строительных конструкций от промерзания стен, конденсата, появления грибка, плесени и т.д.

Биореакторы очистных сооружений

Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения

О жидко-керамическом покрытии Астратек

Теплоизоляционное покрытие АСТРАТЕК® - высокотехнологичный композиционный материал на основе акрилового связующего, специальных функциональных наполнителей, а также пигментирующих, антипиреновых и ингибирующих добавок.  Материал, по консистенции напоминающий обычную краску, можно наносить на поверхности любых конфигураций. После высыхания образуется эластичное полимерное покрытие, которое обладает уникальными теплоизоляционными свойствами и обеспечивает антикоррозионную защиту.
С 2005 года АСТРАТЕК® с успехом применяется в строительной и нефтегазовой отраслях, судостроении, на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Материал полностью сертифицирован в России. С 2007 года теплоизоляционный материал АСТРАТЕК® внесен в Общероссийский строительный каталог РОССТРОЙ.

Преимущества

• Можно наносить на металл, пластик, бетон, кирпич и другие строительные материалы, а также на оборудование, трубопроводы и воздуховоды при эксплуатации объектов с температурой от -60°С до +260°С.
• Имеет 100% адгезию к металлу, пластику, полипропилену, что позволяет изолировать покрываемую поверхность от доступа воды и воздуха.
• Непроницаем для воды и не подвержен влиянию водного раствора соли. Покрытие обеспечивает защиту поверхности от воздействия влаги, атмосферных осадков и перепадов температуры.
• Эффективно снижает теплопотери и повышает антикоррозионную защиту.
• Предохраняет поверхность от образования конденсата.
• Наносится на поверхность любой формы.
• Не создаёт дополнительной нагрузки на несущие конструкции.
• Предотвращает температурные деформации металлических конструкций.
• Отражает до 85 % лучистой энергии.
• Обеспечивает постоянный доступ к осмотру изолированной поверхности без необходимости остановки производства, простоев, связанных с ремонтом, и сбоями в работе производственного оборудования и т.д.

5 (продолжение)

1. Сертификат соответствия

2. Санитарно эпидемиологическое заключение - лицевая сторона

3. Санитарно эпидемиологическое заключение - оборотная сторона

4. Сертификат пожарной безопасности - лицевая сторона

5. Сертификат пожарной безопасности - оборотная сторона

ООО "Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой"

ООО "СК-АСТЕРА"

ОАО "ВИКТОРИЯ"

ОАО "МАРБИОФАРМ"

ТРЦ "ПИРАМИДА"

ООО "КУРОЧКА РЯБА"

ЖСК "Мурманск-29"

ТЕХНОЦЕНТР "ПРОГРЕСС"

СК "Новые Технологии"

ООО "ВОЛГОГРАДЭЛЕКТРОНМАШ"

ООО "Альтаиста"

Ул. Республики 142, оф. 302 (Технопарк Тюменской области)

534-006

Stroim@elport.ru

Elport-ds@yandex.ru

ИСПОЛЬЗУЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА

ELPORT.ru - Всероссийская строительная деловая сеть

Выберите путь продвижения вашей компании в сети интернет на Stroim.ELport.ru:

После регистрации компании

- Платите только за результат, используя тариф Промо.

Промо – это оплата а результат + доступ ко всем основным сервисам традиционных тарифов. При заказе тарифа Промо Вы вносите на счет своей фирмы некоторую сумму (от 1000 руб). По мере просмотра пользователями контактов фирмы и/или объявлений с этой суммы автоматически списываются средства с учетом установленной стоимости одного показа. Ознакомиться со всеми возможностями тарифа можно здесь.

- Продвигайте коммерческое предложение вашей фирмы с помощью Stroim.ELport.ru.

Мы оформляем коммерческое предложение на страницах нашего порталаж; публикуем от Вашего имени объявления с аннотаций Вашего коммерческого продвижения и ссылкой на него; размещаем эти объявления не только на портале, не только на сайтах партнерской сети, но и на десятках других досок объявлений; составляем и размещаем рекламное объявление в рекламной сети Яндекса, при этом настраиваем объявление на те регионы, которые Вас интересуют; включаем Ваше предложение в подписную рассылку «Новости строительного портала». То, что мы перечислили – это еще не все! Ваша компания переводится на тариф Промо. Подробнее о продвижении коммерческих предложений вы найдете здесь.

- ООО "Альтаиста" совместно с Stroim.ELport.ru предлагает Исследование необходимой отрасли рынка для вашего бизнеса.

На портале Эльпорт вы можете ознакомиться с примером подобных исследований:

- "Каркасное домостроение. Малоэтажное строительство. Индивидуальное строительство (регион - УрфО)"

- «Жидкие теплоизоляционные материалы»

Вам не хватает клиентов? Вы хотите больше знать о своих конкурентах? Вам нужно оперативное и качественное исследование вашей отрасли рынка, чтобы увеличить продажи? Закажите маркетинговое исследование в ООО «Альтаиста». Для заказа используйте

- тел. 8(3452)534-006

- тел. 8-912-39-39-981

- электронную почту elport-ds@yandex.ru.

ELPORT.ru - Всероссийская строительная деловая сеть

ИСПОЛЬЗУЙ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ СВОЕГО БИЗНЕСА